Инструкция по установке защиты  порогов

Pt Group

2012

Вам понадобится:

- Ключ рожковый М13

- Ключ-трещотка

- Насадка М17 на ключ-трещетку

- Насадка М14 на ключ-трещетку

- Насадка М13 на ключ-трещетку

Этап 1. Подготовка автомобиля к установке порогов. Установка кронштейнов.

Рекомендации: Затягиваем болты черных кронштейнов после установки стальной трубы.

1.1. Устанавливаем задний кронштейн. Откручиваем два передних болта от рычага.

1.2. Устанавливаем силовой кронштейн на те же болты.

2.1. Подготовка к установке переднего кронштейна. Снимаем заглушку, которая находится на лонжероне.

2.2. Монтируем в технологические отверстия – закладные (2шт. в комплекте).

2.3. Монтируем передний кронштейн в заготовленные закладные. Потребуется: 2 гайки М10, 2 шайбы М10, 2 гровера.

Этап 2. Установка защитной трубы.

1.1. Монтируем защитную трубу автомобиля, но не закручиваем до конча. (Болт М8, шайба, гровер)

1.2. Основательно затягиваем болты черных кронштейнов.

1.3. Выставляем защитную трубу по форме автомобиля и затягиваем кронштейны.